г. Иваново ул. Крутицкая, 14а

тел. 58-02-08, 92-96-18

e-mail: aragondeco@mail.ru,

www.aragondeco.ru

ACCENT

Декоративное покрытие с эффектом патины.

Accent- это новый материал, прекрасно сочетающийся с современным интерьером. Создает эффект старых стен, позволяющий возвратиться к красоте престижных, благородных покрытий предложенных мастерами искусства прошлого. Покрытие Accent на водной основе, без запаха, легко моется. Применяется для декоративной отделки стен, потолков, архитектурных деталей (колонны, карнизы и т.д.) и других элементов интерьера в жилых, офисных и общественных помещениях.

|  | ACCENT (АКЦЕНТ) Уникальный декоративный эффект: Благодаря своему уникальному свойству создает эффект патины, эффект старых стен. Преимущества: Декоративное покрытие с эффектом патины. Полностью моющееся покрытие. Экологически чистый материал. Подготовка основания: Перед нанесением Accent, необходимо особо тщательно подготовить поверхность. Она должна быть без углублений и шероховатостей, царапин, сколов и других ярко выраженных дефектов. Добившись идеально гладкой и ровной поверхности, нанести пропитку Муссон и универсальный грунт Suprim-100 на латексной основе, которую после высыхания, обрабатываем «мелкой» наждачной бумагой. Нанесение: На правильно подготовленную поверхность наносим валиком специальный праймер Accent Premiere. Этот продукт разработан специально под Accent и позволяет получить необходимый античный эффект.Accent Premiere готов к употреблению. Наносить в 2 слоя валиком. Второй слой наносить не ранее, чем через 4 часа. Перед нанесением материала, заколеруйте финишное покрытие Accent с помощью колорантов «PurСolor» типа «В» или «С» и осторожно перемешайте. Внимание!!! – при колеровке материала не перемешивать Accent миксером во избежание разбития белых частичек, находящихся в продукте. Accent наносят кистью с мягким ворсом в два слоя, мягкими движениями под небольшим углом к поверхности. Рекомендуется работать небольшими участками по 1-2 кв.м. Мазки кисти должны быть короткими и перекрывающими друг друга. Второй слой наносится через 2-3 часа. Через 15-20 минут после нанесения второго слоя, когда покрытие слегка подсохнет, гибким пластиковым шпателем необходимо растянуть белые частички легкими движениями в разных направлениях, выделяя фактуру Accent. Нажим шпателя должен быть очень легким. Техническая информация Время высыхания на касание: 2 ч Время высыхания полное: 24 ч Температура нанесения: +12C - +35C Accent - 2,5 кг. Расход: 0,12 кг/ кв. м. Accent Premiere – 7 кг. Расход: 0,2 кг/кв.м. Хранение в оригинальной упаковке при температуре от +5 до +35С. Не допускать замораживания. Срок хранения в оригинальной закрытой упаковке - 12 месяцев. Технические специалисты нашей фирмы с удовольствием ответят на любой вопрос по применению материалов. Фирма не может нести ответственность за ущерб, принесенный использованием материалов не в соответствии с настоящей инструкцией по применению или при использовании не по указанному назначению. |
| --- | --- |