г. Иваново ул. Крутицкая, 14а

тел. 58-02-08, 92-96-18

e-mail: aragondeco@mail.ru,

www.aragondeco.ru

ATF Gli Stucchi Fiorentini

Техническое описание.

- 1. Упаковка.

Stucco – 2,5л или 10л (штукатурка).

Primer – 2,5л или 10л («подложка»)

Cera – 2,0 (защитный воск)

Асти-Тонер – 250 мл. (колорант)

2. Разбавление.

Ни один компонент не подлежит разбавлению.

- 3. Тех. сведения.

Очистка инструментов: водой, сразу после нанесения.

Расход: 350-500 мл/кв. м.

- 4. Инструменты.

Специальный шпатель из стали INOX.

- 5. Хранение.

Хранить в сухом хорошо проветриваемом помещении. Максимальный срок хранения 12 месяцев. Не подвергать воздействию температуры ниже +5°С.

- 6. Нанесение.

Нанести два слоя Primer с помощью валика с коротким ворсом. Время межслойной сушки составляет 3-5 часов.

ATF Gli Stucchi наносится в три слоя.

1-ый. Равномерно тонким слоем ATF Gli Stucchi нанести на поверхность. ATF Gli Stucchi должна быть заколерованна с помощью Асти-Тонер.

2-ой. Задача второго слоя создать рисунок, или так называемую губину рисунка.

3-ий. Третьим слоем создаем окончательный рисунок. После чего проводим железнение покрытия – активная полировка покрытия шпателем INOX.

Время межслойной сушки порядка 12-ти часов.

При необходимости после окончательного высыхания (48 часов), поверхность можно покрыть специальным защитным воском Cera.