ДЖУНГЛИ

(JUNGLE)

ОПИСАНИЕ:  Линия «ДЖУНГЛИ» включает в себя серии жидких и кремообразных декоративных красок на водной основе для оформления интерьеров, создающих уникальные визуальные эффекты необычайной красоты вместе с реальными осязаемыми эффектами. Приобретая очень оригинальный вид, поверхности естественным образом оживают, живут своей собственной дикой и одновременно заманчивой жизнью.

Окружение внезапно оживает, выражая изысканную и элегантную атмосферу, от которой исходит ощущение дикой природы, напоминающей джунгли и их колорит.

Декоративные краски «ДЖУНГЛИ» экологически совершенно безвредны и содержат минимальное количество летучих органических соединений, а некоторые материалы абсолютно  не содержат летучих органических соединений.

Производитель – VALPAINT (Италия).

| УПАКОВКА: | Комплект на 3м2 (грунтовка, база, трафареты) Комплект на 10м2 (грунтовка, база, трафареты) |
| --- | --- |
| РАЗВЕДЕНИЕ: | Все декоративные краски «ДЖУНГЛИ» готовы к применению. Их необходимо тщательно перемешивать перед использованием и во время использования. |

Температура при нанесении: выше +5°C и ниже +30°С

Устойчивость: после окончательного затвердевания получается прозрачная пленка, демонстрирующая высокую устойчивость к ударам и соскабливанию.

Чистка: через 15 дней после нанесения поверхность приобретает свои окончательные свойства, становится прозрачной и устойчивой к протиранию водой и общераспространенными нейтральными моющими средствами.

Очистка инструментов: с водой.

Хранение: в бидоне, хорошо закрываемом сразу после использования, при температуре выше +5°C и ниже +30°С.

Стабильность: около 2 лет.

ОСОБЫЕ НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

Избегать прямого попадания на кожу. Беречь глаза и лицо. В случае попадания немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При очистке инструментов остатки краски не должны попадать в реки, грунтовые и сточные воды, и т.п.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ:

N.B.: Сведения, предоставленные по результатам нашего опыта, являются точными и правильными. Тем не менее, условия использования красок выходят за рамки нашего контроля, поэтому мы не несем какой-либо ответственности в отношении сообщаемых предупреждений и советов. Все материалы, необходимые для реализации эффектов «ДЖУНГЛЕЙ», требуют определенного мастерства при их нанесении, следовательно, рекомендуется, чтобы работа от начала до конца выполнялась одним и тем же человеком. Основополагающим является ознакомление и следование указаниям по нанесению, предусмотренным для каждого эффекта из гаммы «ДЖУНГЛИ». Оттенки могут варьироваться по сравнению с каталогом от 20 до 30%, как впрочем, и от партии к партии, поэтому советуем делать пробу на небольшом участке поверхности перед тем, как приступать к работе. Производитель и дистрибьютор не несут какой-либо ответственности в случае подобных различий от одной партии к другой, или в случае нечитаемости этикеток на них. Кроме того, если эти партии различаются, и чтобы избежать разницы в цветах, когда нанесение краски будет завершено, смешайте все в большой емкости перед тем, как приступить к нанесению.

Перед размещением проверьте все Трафареты, поставляемые в КОМПЛЕКТЕ «ДЖУНГЛИ». В частности, проверьте их количество и состояние для получения желаемого декоративного эффекта.

КОРА

(ECORCE)

запатентованная техника нанесения

Декоративные краски «ДЖУНГЛИ» могут наноситься на различные типы поверхностей, такие как цемент (новый или старый), гипсокартон, гипс, дерево (новое или старое), пластик, стекло и железо (новое или старое), при одном условии, что данные поверхности обязательно должны быть сухими, лишенными влажности, гладкими и прошедшими адекватную обработку.

В частности, необходимо удалить старую облупившуюся краску, все следы жира и ржавчины и промыть подходящим мылом. Если это необходимо, отшпаклевать поверхность и приступать к нанесению грунта, адаптированного к типу окрашиваемой поверхности. После высыхания грунта наносить продукт гаммы «ДЖУНГЛИ».

| УПАКОВКА: | Комплект для декорирования 3м2 0,550л ГРУНТА PRIMER 700; 0,800л CR 633; 2,320л CR 634; 0,200л CR 635 (данный материал необходимо раскрашивать при помощи Колориметра или непосредственно через VALPAINT); 0,300л VALFLOK 300 ПРОЗРАЧНОГО; 1 трафарет PV 93 Комплект для декорирования 10м2 1,800л ГРУНТА PRIMER 700; 2,700л CR 633; 8л CR 634; 0,700л CR 635 (данный материал необходимо раскрашивать при помощи Колориметра или непосредственно через VALPAINT); 0,900л VALFLOK 300 ПРОЗРАЧНОГО; 1 трафарет PV 93 |
| --- | --- |
| СРЕДНИЙ РАСХОД: | Грунтовка PRIMER 700 – 0,08л на 1 м2 База MZ 600 – 0,140 л на 1 м2 Цветная база CR 633 – 0,250л на 1 м2 Цветная база CR 634 – 0,800л на 1 м2 База CR 635 – 0,060л на 1 м2 Верхний слой VALFLOK – 0,2л на 1 м2 |
| РАЗВЕДЕНИЕ: | Все декоративные краски «ДЖУНГЛИ» готовы к применению. Их необходимо тщательно перемешивать перед использованием и во время использования. |

Когда грунт высохнет, наносите продукцию гаммы «ДЖУНГЛИ» следующим образом:

1) ГРУНТ 700. Нанести слой ворсистым валиком. По прошествии 4 часов при температуре 20°С перейти как указано к пункту 2.

2) CR 633 колерованный. Нанести два толстых слоя вертикальными мазками кисти и как можно менее равномерно. Подождать 30 минут при температуре 20°С перед нанесением второго слоя.

Когда второй слой CR 633 будет еще свежим, иными словами, когда при прикосновении к нему он будет прилипать, но не мазать, перейти к пункту 3, буквально следуя указаниям.

3) CR 634 колерованный. Нанести с помощью штукатурной лопатки из нержавеющей стали слой CR 634 толщиной около 2 – 3 мм, формируя полосы величиной около 1 метра, работая быстро, чтобы избежать высыхания краски. Затем провести трафаретом PV 93 поверх еще влажной базы материала CR 634, чертя сверху вниз полосы, слегка волнистые, глубиной примерно 1 мм. Продолжайте эту последовательность, нанося материал CR 634, а затем используя Gabant PV 93 до завершения окраски всей декорируемой поверхности.

Как только данная операция будет завершена, довести температуру в комнате до примерно 20°С, для осуществления реакции с образованием «коры», и по истечении 8 часов при температуре 20°С перейти к пункту 4.

4) Грунт PRIMER 700. Нанести еще материала кистью, но только в вертикальном направлении, сверху вниз и обратно, не перекрывая. Следы от кисти должны быть длинными и легкими, чтобы не прочерчивать борозды на основе. Так, чтобы когда вы затем будете наносить цвет, вы могли бы различить часть, декорированную краской CR 634 и часть, обработанную грунтом PRIMER 700. По прошествии 2 часов при температуре 20°С перейти к пункту 5.

5) СR 635, который необходимо раскрашивать перед нанесением с помощью Колориметрической системы VALCLONE или раскрашивать непосредственно через VALPAINT. Нанесите один слой, направляя мазки кисти только в вертикальном направлении, сверху вниз и обратно, без перекрытия. По истечении 1 часа при 20°С перейти к пункту 6.

6) VALFLOK 300 ПРОЗРАЧНЫЙ. Нанесите один слой с помощью кисти снизу вверх и наоборот, создавая небольшое давление, но используя очень мало материала.

N.B: Для всех этапов, перечисленных выше, необходимо доводить до конца начатую работу, не прерываясь, избегая повторного окрашивания поверхностей, на которые уже нанесен материал.

ВНИМАНИЕ: Материалы серии «ДЖУНГЛИ» являются очень чувствительным материалом, окончательный результат нанесения которого в большой степени зависит от руки мастера. Поэтому рекомендуется, чтобы работы по нанесению материала производились одним и тем же специалистом.

ВНИМАНИЕ: Дистрибьютор не несет ответственности за результаты  нанесения краски с нарушением вышеописанной технологии или при недостаточном уровне квалификации мастеров, а также за неполное совпадение расцветок образцов и конечного результата на обрабатываемой поверхности.