г. Иваново ул. Крутицкая, 14а

тел. 58-02-08, 92-96-18

e-mail: aragondeco@mail.ru,

www.aragondeco.ru

SUPERFACADE/СУПЕРФАСАД

Декоративная краска для фасадов и интерьеров

Простое в нанесении декоративное покрытие с высокой укрывистостью. Благодаря акриловой основе СуперФасад обладает высокой прочностью к истиранию и механическим повреждениям. Может разбавляться водой.

SUPERFAСADE   (СУПЕРФАСАД)

Уникальный декоративный эффект:
Декоративная краска для фасадов и интерьеров.

Преимущества:
Простота нанесения.
Благодаря акриловой основе, Superfasade обладает высокой прочностью.
Может разбавляться водой.
Экологически чистый материал

Подготовка основания:
Новые отштукатуренные поверхности необходимо выдержать в течение 4-х недель для их нейтрализации. 
Перед нанесением, поверхность необходимо очистить от пыли и грязи, при необходимости обработать антигрибковой  грунтовкой.
Если поверхность ранее была окрашена – необходимо удалить отслаивающиеся остатки краски или штукатурки и выровнять поверхность с помощью шпатлевки. 
Superfasade  можно  наносить на любой тип поверхности – кирпич, бетон, гипсокартон, камень, цемент. Необходимо перед нанесением материала на фасад, использовать специальную  фасадную пропитку на основе плиолита.

Нанесение:
Перед применением, материал необходимо тщательно перемешать до образования однородной пасты. Добавить колорант (-ы) «PurColor» типа «А». Смешать до однородной массы. Для смешивания можно использовать специальную насадку на дрель или перемешать вручную.
«Superfasade»наносится шерстяным валиком в два слоя.

Техническая информация
Вязкость по Brukf.: 65 000 – 75 000 мПа*с
Плотность: 1,6 г/см
РН: 8 - 9
Расход: 0,6 кг/м²
Упаковка: 25 кг.