АСТИ-МУЛЬТИКОЛОР

АСТИ-МУЛЬТИКОЛОР – многоцветная декоративная водно-дисперсионная краска для внутренних работ. Краска легко наносится; практически без запаха; не содержит органических растворителей; быстро высыхает, образуя влагостойкое, воздухопроницаемое покрытие; обладает хорошей адгезией к различным поверхностям. Применяется при окрашивании бетонных, оштукатуренных поверхностей, ДСП, гипсокартонных плит, кирпича, стекловолокнистых обоев и пр. подобных оснований.

Нанесение: ранее окрашенные поверхности очистить от грязи, жира и удалить остатки непрочно держащегося покрытия, дефекты основания зашпаклевать. Новые поверхности выровнять финишной шпатлевкой. Для укрепления непрочных, пористых оснований перед покраской нанести грунтовку АСТИ-ФИКС. Затем на сухую и чистую поверхность нанести 2-3 слоя белой водно-дисперсионной краски (типа АСТИ-БИАНКО) с межслойной сушкой не менее 2-3 часов.  АСТИ-МУЛЬТИКОЛОР наносится на сухую, предварительно подготовленную к покраске, поверхность  методом воздушного распыления тонким слоем  в пересекающихся направлениях (сначала в вертикальном, потом в горизонтальном) не менее, чем в 2 слоя (с межслойной сушкой не менее 1 часа). Перед применением банку с краской следует тщательно встряхнуть (вручную)  и медленно перемешать. При быстром перемешивании возможны необратимые изменения краски. Нанести с помощью компрессора (диаметр сопла пистолета 2,5-3мм). Вне зависимости от вида выбранного инструмента для нанесения рекомендуется проводить предварительные пробы. Для равномерного распределения краски по поверхности и получения качественного покрытия рекомендуется наносить не менее 2-ух слоев краски мультиколор. Инструменты после нанесения тщательно промыть водой. Допускается влажная уборка покрытия с применением моющих средств, не содержащих хлор и абразивы, но не ранее, чем через 7-10 суток после нанесения.

Технические характеристики:

| Связующее вещество | полимерная эмульсия акрилового сополимера |
| --- | --- |
| Вязкость, мПа ∙ с | 6000-8000 |
| Плотность, г \ мл | 1,05-1,1 |
| Цвет покрытия | в соответствии с каталогом |
| Внешний вид покрытия | однородный, полуматовый, цветной |
| Время высыхания до степени 3 (до отлипа) при температуре 23-25ºС и влажности не более 65%, час, не менее | 1 (при более высокой влажности в помещении время высыхания краски увеличивается) |
| Время межслойной сушки при температуре 23-25ºС и влажности не более 65%, час, не менее | 2 (при более высокой влажности в помещении время высыхания краски увеличивается) |
| Расход | 200-300 г \ м² (при нанесении в 2 слоя) в зависимости от структуры поверхности, толщины покрытия, выбранного цвета краски |
| Хранение | при температуре от +5 до +40ºС в плотно закрытой таре |
| Разбавление | допускается разбавление чистой водой на 5-10% от объема краски |
| Минимальная температура нанесения, ºС, не менее | +8 |
| Очистка рабочих инструментов | Сразу после нанесения инструменты промыть водой |

Качество покрытия будет зависеть от соблюдения технологии нанесения и правильной подготовки поверхности. Мультиколор на водной основе нельзя смешивать с другими водно-дисперсионными материалами.