г. Иваново ул. Крутицкая, 14а

тел. 58-02-08, 92-96-18

e-mail: aragondeco@mail.ru,

www.aragondeco.ru

ATF VELATURA (АТФ ВЕЛАТУРА)

| Декоративное покрытие с эффектом античных стен Описание: ATF VELATURA – продолжение коллекции ATF, новая полупрозрачная декоративная краска с эффектом античных стен. Создает в интерьере необычайный эффект туманности. Может быть как матовой, так и с перламутровым эффектом. Покрытие на водной основе, без запаха, легко моется. Область применения: Покрытие ATF VELATURA наносится на внутренние поверхности помещений любого типа (частные квартиры, офисы, банки, концертные залы, бары, рестораны гостиницы, больницы, школы и т.д.). Подготовка поверхности: При подготовке поверхности для нанесения ATF VELATURA, недопустимо использование финишных шпаклевочных материалов на масляно-клеевой основе, алебастре и др., блокирующих впитывание ATF VELATURA. Грунтовка: В качестве грунтовочного слоя под покрытие ATF используется грунтовка АСТИ-ФОН белого цвета, которая наносится в два слоя (разбавляется водой на 25-30% для первого слоя и на 20-25% для второго слоя). Время межслойной сушки зависит от вида поверхности, в среднем составляет 3-5 часов. Подготовка покрытия и нанесение: Покрытие ATF VELATURA поставляется в виде белой пастообразной смеси. Чтобы добиться желаемого оттенка, необходимо добавить специальный краситель Toner ATF (51 цвет - в количестве от ¼ до 3 штук) в базовый продукт ATF VELATURA и перемешать. Не размешивайте ATF механическими миксерами. Так же рекомендуется добавлять тонер LUMIR, благодаря которому появляются отблески и приятные цветовые пятна, делающие туже стену искусно задекорированной. При этом чувственное восприятие к свету усиливает декоративный вид. | Нанесение: Заколерованная база ATF VELATURA наносится на подготовленную под покраску поверхность при помощи специальной кисти «CANDIS» ATF, короткими штрихами. Единовременно рекомендуется наносить 1-2 м2. Высыхание: - на отлип - 6 часов. - окончательное - 1 сутки. Комплект: Грунтовка АСТИ-ФОН – 2,5 л. Краска ATF VELATURA (база) – 2,5 л. Колорант Toner ATF (51 цвет) – 250 мл. Перламутр ATF тонер «Lumir» (жидкий тонер) – 250 мл. Расход: 2,5 л на 20 м². Очистка инструмента: Во влажном состоянии покрытие смывается водой, высохшее покрытие можно удалить лишь агрессивными растворителями или механически. Обращаем ваше внимание, что инструмент во время нанесения должен быть идеально чистым, в противном случае остатки краски на инструменте будут оставлять разводы и даже царапины. Уход, хранение, нанесение: Уход за покрытием ATF VELATURA производиться с помощью теплой воды и мыла. Минимальная температура хранения и нанесения +5ºС. |
| --- | --- |