НЕБИА

1. Комплектация

Асти-Небиа – 2,5 л (краска)

Асти-Фон-Небиа – 2,5 л («подложка»)

Асти-Тонер – 250 мл (колорант)

Асти-Люмен – 200 мл (перламутровый колорант)

2. Разбавление

Асти-Небиа – готова к использованию.

Асти-Фон-Небиа – разбавление водой на 25-30% для первого слоя, 20-25% для второго.

3. Тех. сведения

Вязкость: пастообразная масса.

Очистка инструментов: водой, сразу после нанесения.

Расход: 100 – 150 мл/кв. м.

4. Инструменты

Плоская кисть.

Специальный пластиковый шпатель.

5. Хранение.

Хранить в сухом хорошо проветриваемом помещении. Максимальный срок хранения 12 месяцев. Не подвергать воздействию температуры ниже +5°С.

6. Нанесение.

Придать желаемый оттенок подложке Асти-Фон-Небиа с помощью колорантов Асти- Тонер согласно каталогу.

Нанести два слоя Асти-Фон-Небиа с помощью валика с коротким ворсом. Время межслойной сушки составляет 3-5 часов.

Если Вы выбрали перламутровый вариант в краску Асти-Небиа нужно добавить перламутр Асти-Люмен. Если Ваш выбор матовый вариант – в краску ничего добавлять не надо.

Короткими крестообразными мазками кисти нанести краску на подготовленную поверхность.

Спустя 5-10 минут слегка подсохшую краску пригладить специальным шпателем.