г. Иваново ул. Крутицкая, 14а

тел. 58-02-08, 92-96-18

e-mail: aragondeco@mail.ru,

www.aragondeco.ru

АСТИ САНТОРИНИ

Декоративное покрытие с эффектом мокрого шелка

(муара)

Описание: АСТИ САНТОРИНИ–

Декоративная краска Российского производства,

создающая эффект муара (шелка). Цветовая палитра

представлена 20-ю тонерами. Этот продукт

характеризуется повышенной стойкостью к

механическим воздействиям и ярко выраженной

игрой света и тени.

Область применения: покрытие АСТИ

САНТОРИНИ идеально подходит для

создания дворцового интерьера, а так же для

оформления интерьера в классическом стиле и стиле

модерн. Покрытие воздухопроницаемо, устойчиво к

УФ лучам.

Подготовка поверхности: При подготовке

поверхности для нанесения АСТИ САНТОРИНИ

недопустимо использование финишных

шпаклевочных материалов на масляно-клеевой

основе, алебастре и др. блокирующих впитывание

материала.

Грунтовка: В качестве грунтовочного слоя под

покрытие АСТИ САНТОРИНИ «СЕРЕБРО»

используется грунтовка АСТИ-Праймер ВЕЛЮР, в

которую добавляют один из 20 цветов выбранного

колоранта АСТИ Тонер ВЕЛЮР, после чего АСТИ -

Праймер ВЕЛЮР разбавляется водой на 25-30% для

первого слоя и на 20-25% для второго слоя. Время

высыхания между слоями 3-4 часа. Наносится

АСТИ-Праймер ВЕЛЮР велюровым валиком до

получения ровной поверхности.

Подготовка покрытия и нанесение: После полного

высыхания грунтовки АСТИ-Праймер ВЕЛЮР

можно приступить к нанесению декоративного слоя

АСТИ САНТОРИНИ «СЕРЕБРО», в который

предварительно необходимо добавить колорант

АСТИ Тонер ВЕЛЮР и перемешать до получения

однородного цвета. Не размешивайте АСТИ

САНТОРИНИ «СЕРЕБРО» механически, во

избежание изменения структуры материала.

.

Нанесение: Оптимально работу выполняют два

человека (мастера): 1-ый раскатывает кистью на

площади 1,5 – 2,0 м2

.

2-ой человек, спустя 3-5 минут специальным

инструментом, металлической кельмой «T.I.L.A.S»

INOX для ANTICO DAMASCO или пластиковым

шпателем «CANDIS» ATF OPACO придает

поверхности желаемый эффект (сначала снимая

излишки краски шпателем в одном направлении,

затем приглаживая, «причесывая» материал в разные

стороны). Эффект схож с приглаживанием бархата

или велюра. При раннем засыхании финишного

покрытия рекомендуем пользоваться

пульверизатором с водой.

Высыхание:

- на отлип - 6 часов.

- окончательное - 1 сутки.

Комплект:

Грунтовка АСТИ-ПАЙМЕР-ВЕЛЮР – 2,5 л.

Краска АСТИ САНТОРИНИ «СЕРЕБРО» (база) –

2,5 л.

Колорант АСТИ Тонер ВЕЛЮР (20 цветов) – 250 мл.

Расход: 2,5 л на 20м².

Очистка инструмента: Во влажном состоянии

покрытие смывается водой, высохшее покрытие

можно удалить лишь агрессивными растворителями

или механически. Обращаем ваше внимание, что

инструмент во время нанесения должен быть

идеально чистым, в противном случае остатки

краски на инструменте будут оставлять разводы

и даже царапины.

Уход, хранение, нанесение: Уход за покрытием

АСТИ САНТОРИНИ «СЕРЕБРО» производиться с

помощью теплой воды и мыла. Минимальная

температура хранения и нанесения +5ºС.